## Slide 1
基于STM32的停车场管理系统设计与实现
重庆对外经贸学院 · 2026届本科毕业答辩
姓名 / 学号 / 专业
指导教师：邓嘉欣 · 2026年6月
Notes: 封面页，快速带过，约10秒

## Slide 2
目 录
01 研究背景与问题
02 系统总体设计
03 三大改进方案
04 关键模块实现
05 实验结果与分析
06 工程联调中的完善
07 总结与展望
Notes: 目录页，快速带过，约20秒。告诉评委：本次答辩围绕三个改进点展开

## Slide 3
01 研究背景与动机
▎背景数据
• 截至2025年底，全国汽车保有量达3.66亿辆
连续11年新注册超300万辆
• 城市停车难、车位利用率低、进出口效率低下
▎传统停车场痛点
• 需人工值守，人力成本高
• 信息孤岛，无法联网管理
• 人工计时误差大，易产生纠纷
▎现有嵌入式方案的三大不足
通信实时性
主控同时负责设备控制与网络通信
资源竞争导致响应迟缓
识别容错性
单帧识别无容错手段
弱光/运动模糊下错误率高
车辆管控
无法区分车辆类型
逃费/欠费车辆无法有效拦截
Notes: 研究背景，约1分钟。重点强调：3.66亿汽车保有量带来的停车压力，以及现有嵌入式方案在通信实时性、识别容错性、车辆管控三个维度的不足

## Slide 4
02 系统总体架构
四层架构设计
应用层 │ 管理后台（Vue.js）+ 微信小程序
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
服务层 │ Spring Boot + ONNX Runtime车牌识别
│ 三级入场决策 + 微信支付
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通信层 │ ESP8266自定义固件
│ UART异步JSON · MQTT + HTTP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
感知层 │ STM32H750VBT6 + FreeRTOS
│ HC-SR04 · YL62 · OV7670 · SG90 · ST7735
Notes: 系统总体架构，约30秒。快速介绍四层架构：感知层STM32+FreeRTOS、通信层ESP8266自定义固件、服务层Spring Boot+ONNX、应用层Vue管理后台+微信小程序

## Slide 5
03 改进点一 —— 双MCU异步通信架构
▎问题
传统AT指令模式同步阻塞，40KB图片上传期间主控被阻塞约6250ms，传感器无法响应
▎本文方案
• ESP8266烧录自定义Arduino固件，作为独立网络协处理器
• STM32与ESP8266通过UART以换行符分隔JSON异步通信
• 主控发出指令后立即返回，无需等待网络操作完成
• 支持运行时动态配置WiFi/Broker地址，无需重烧固件
核心效果：主控阻塞时间 = 0
Notes: 改进点一，约40秒。核心论点：传统AT指令同步阻塞，40KB图片上传期间主控被阻塞6250ms。本方案ESP8266烧录自定义固件作为独立协处理器，UART异步JSON通信，主控阻塞时间归零

## Slide 6
03 改进点二 —— 双帧比对容错识别
▎问题
OV7670成像质量有限，单帧易受运动模糊和光线变化影响，无容错手段
▎五级融合决策规则
规则一 │ 两帧结果完全一致 → 取首帧，直接采信
规则二 │ 仅次帧通过格式校验 → 取次帧
规则三 │ 仅首帧通过格式校验 → 取首帧
规则四 │ 两帧均有效但字符不同 → 编辑距离择优
规则五 │ 两帧均未通过格式校验 → 保守取首帧，记日志
方案：间隔1500ms连续采集两帧 → 服务端5s窗口内融合决策
Notes: 改进点二，约40秒。核心论点：OV7670单帧易受运动模糊和光线影响。本方案间隔1500ms采集两帧，服务端5s窗口内五级融合决策。重点讲规则一（一致采信）和规则四（编辑距离择优）

## Slide 7
03 改进点三 —— 三级入场决策机制
▎问题：现有低成本方案无法区分车辆类型，逃费/欠费车辆无法被拦截
▎三级决策流程
车牌识别完成
↓
┌─ 第一级：黑名单？─── 是 → 拒绝放行 + MQTT下发DENY
│ + 写操作日志
│ ↓ 否
├─ 第二级：白名单/会员？─ 是 → 优惠放行，标注优惠类型
│ ↓ 否
└─ 第三级：普通计费放行 → 创建停车记录
→ MQTT下发开闸 → 红外确认进入 → 开始计费
决策结果通过MQTT一次性下发，无需轮询
Notes: 改进点三，约40秒。核心论点：现有方案无法区分车辆类型。本方案三级决策：黑名单拒绝→白名单/会员优惠→普通计费。决策结果通过MQTT一次性下发，无需轮询

## Slide 8
04 关键模块实现
▎嵌入式端
▎服务端
• ONNX Runtime两阶段推理
车牌检测（定位）→ 字符识别（CTC解码）
• Spring Boot三层架构
+ MyBatis-Plus + MySQL
• JWT双轨鉴权 + 操作日志审计
系统界面：管理后台仪表盘 + 微信小程序（见论文图6.1、图6.3）
Notes: 关键模块实现，约50秒。嵌入式端重点讲：HC-SR04+YL62与门融合降低误触发、OV7670丢弃首帧等AEC稳定。服务端重点讲：ONNX两阶段推理（检测+CTC解码）

## Slide 9
05 实验结果与分析
▎通信方案对比（验证改进点一）
图像大小 AT模式 JSON协议 耗时减少 主控阻塞
10 KB 1820ms 780ms 57.1% 0
20 KB 3240ms 850ms 73.8% 0
30 KB 4710ms 920ms 80.5% 0
40 KB 6250ms 1010ms 83.8% 0
40KB时JSON协议耗时仅为AT模式的16.2%
▎车牌识别对比（验证改进点二）
测试条件 单帧 双帧 提升
白天充足光照 95.0% 95.0% 0%
阴天弱光 80.0% 90.0% +10.0%
夜间LED补光 75.0% 87.5% +12.5%
运动模糊 70.0% 85.0% +15.0%
总 体 82.2% 91.7% +9.5%
整体准确率提升9.5%，恶劣环境最高+15%
▎系统集成测试（验证改进点三）
9条端到端用例全部通过，覆盖：黑名单拦截 · 白名单/会员放行 · 网络故障隔离 · 双帧纠错 · 手动纠错重新计费等完整流程
Notes: 实验结果，约1.5分钟，重点页。通信对比：40KB时JSON协议仅为AT模式的16.2%，主控阻塞归零。识别对比：整体准确率82.2%→91.7%，运动模糊场景提升最大+15%。集成测试：9条用例全部通过

## Slide 10
06 工程联调中的完善
根因：gate_allow 硬编码为1，未解析HTTP响应中的allow字段
论文阶段测试通过是因为MQTT deny指令恰好先于开闸动作到达
修复：解析HTTP响应 allow 字段 → gate_allow = best_plate.allow
效果：HTTP响应 allow=0 与 MQTT deny 双重保障，任何时序下均可靠
根因：开闸后主任务在循环内持续轮询YL62等待车辆到位
期间主任务阻塞约3s，无法处理其他事务
改进：YL62提取为独立后台线程（50ms轮询），开机即持续运行
主任务调用 YL62_Monitor_IsObstacle() 直接读取实时状态
效果：消除开闸阶段主任务阻塞，主任务与YL62监测完全解耦
Notes: 工程联调完善，约1分钟，重点页。问题一：gate_allow硬编码导致黑名单拦截依赖MQTT时序，修复后HTTP+MQTT双重保障。问题二：YL62轮询阻塞主任务3s，改为独立后台线程完全解耦。体现从方案到工程落地的能力

## Slide 11
07 总结与展望
▎研究结论
改进点 方案 核心指标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通信实时性 双MCU异步JSON协议 40KB延迟降低83.8%，主控阻塞=0
识别容错性 双帧比对五级融合 整体准确率提升9.5%，最高+15%
车辆管控 三级入场决策引擎 黑/白/普通差异化管控，测试全通过
工程联调补充：黑名单双重保障闭环 ｜ YL62后台监测消除主任务阻塞
▎不足与展望
• 摄像头成像质量限制识别上限 → 可升级支持自动对焦高清摄像头
• 推理依赖网络传输 → 探索边缘端轻量化模型离线推理
• 网络断开时无法计费 → 增加本地离线缓存与批量同步机制
• 未覆盖场内车位引导 → 结合超声波矩阵实现车位级精准管理
Notes: 总结与展望，约30秒。三个改进点的核心指标一句话带过，展望部分简要提及四个方向即可

## Slide 12
Notes: 致谢页，约10秒。感谢指导教师和评委老师，等待提问